Provozní dokumentace technické mapy obce Senohraby - PDTM

Platnost od: 19.09.2013, verze 0.0.1

Tvorba, aktualizace a využívání Technické mapy obce

Autor: Ing. Martin Nedoma, vedoucí oddělení GIS 19.09.2013

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

OBSAH:

1. Cíle Provozní dokumentace technické mapy obce

2. Rozsah platnosti

3. Definice pojmů a zkratky

3.1. Definice

3.2.Zkratky

4. DTMM

5. Pokyny pro zpracování a přebírání GDSPS

5.1. Zpracování GDSPS dodavatelem nebo investorem

5.2. Převzetí GDSPS od investora nebo dodavatele

5.2.1. Převzetí GDSPS

5.2.2. Kontrola GDSPS z hlediska správnosti

6. Zapracování GDSPS do DTMM

7. Využívání DTMM

8. Přílohy

Příloha č. 01 Technologický předpis pro grafickou reprezentaci prvků DTMM

Tvorba, aktualizace a využívání Technické mapy obce

1. Cíle Provozní dokumentace technické mapy obce, dále jen PDTM

Tato PDTM upravuje pravidla pro zpracování, předávání a obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení staveb (dále jen GDSPS) na území obce a dále stanovuje standardy pro vedení, správu a údržbu Digitální technické mapy obce (dále jen DTMM).

2. Rozsah platnosti

Tato PDTM platí pro zpracovatele GDSPS a upravuje povinnosti pracovníků při přebírání GDSPS od vlastníků stavby a při vzniku, předávání, zpracování, využívání a kontrole dat DTMM v územní působnosti obce.

3. Definice pojmů a zkratky

3.1. Definice

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby –

Zaměření potřebných polohopisných a výškových údajů stavby (např. zaměření sítě po dokončení výstavby před zahrnutím výkopu) v 3. třídě přesnosti garantované geodetickou firmou

v souřadnicovém systému S–JTSK a výškovém systému Bpv, zpracovaná pro potřeby DTMM.

Výkonný správce DTMM - pověřený subjekt zajišťující údržbu a funkci DTMM na základě požadavků uživatelů DTMM

GIS obce - geografický informační systém - programové vybavení umožňující práci s daty DTMM

3.2. Zkratky

DTMM - Digitální technická mapa obce

S-JTSK souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální

Bpv - výškový systém Balt po vyrovnání

PDTM - Provozní dokumentace technické mapy obce

GDSPS - Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby

4. DTMM

DTMM je vytvářena a vedena v systémech S-JTSK a Bpv počítačovými prostředky, s podrobností pro měřítko 1:500, ve 3. třídě přesnosti dle ČSN 013410, postupně a v návaznosti na následující předpisy:

Stavební zákon

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb.

Zákon č. 200/1994 Sb. v platném znění

Vyhláška č. 31/1995 Sb. v platném znění

Vyhláška č. 233/2010 Sb. o základním obsahu technické mapy obce

Zákon č. 344/1992 Sb. v platném znění

Vyhláška č. 26/2007 Sb. v platném znění

ČSN 013410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy.

ČSN 013411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky.

Obsah DTMM je podrobně definován Přílohou č. 01 Technologický předpis pro grafickou reprezentaci prvků DTMM

5. Pokyny pro zpracování a přebírání GDSPS

5.1. Zpracování GDSPS dodavatelem nebo investorem

Dodavatelé či investoři staveb předávají dokumentaci skutečného provedení stavby jak v listinné, tak v digitální formě.

Listinná forma GDSPS nezbytně obsahuje:

a. Technickou zprávu,

b. výkres situace ve vhodném měřítku min. 1:500,

včetně názvu ulice, parcelního čísla a kat. území

c. seznam souřadnic zaměřených bodů na sítích či objektech (dle skutečnosti).

Digitální forma dokumentace musí obsahovat:

a. výkres stavby v jednom z možných formátů: *.dxf, *.vyk zpracované dle Přílohy č. 01 (Technologický předpis pro grafickou reprezentaci prvků DTMM),

b. výkres situace předávaný v listinné formě ve formátu *.pdf,

c. seznam souřadnic měřených bodů ve formátu *.xls, nebo v textovém formátu (*.txt, *.stx).

d. Zápis souřadnic bude proveden jako číslo, bez mezer s oddělovačem desetinných míst čárkou. Jednotlivé souřadnice budou odděleny mezerami, v pořadí č.b. Y X Z.

e. Zpracování digitální formy výkresu bude provedeno podle technologického předpisu uvedeného v příloze č. 01, veškeré vlastnosti prvků v DXF se vztahují přímo k prvku, jako takovému a ne k hladině.

Veškerá listinná a digitální PDF dokumentace musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

5.2. Převzetí GDSPS od investora nebo dodavatele

5.2.1. Převzetí GDSPS

Zástupce výkonného správce DTMM vydá předávajícímu po předání GDSPS písemné potvrzení o předání dokumentace a následně do 14 dnů předá GSDPS výkonnému správci DTMM k zapracování.

5.2.2. Kontrola GDSPS z hlediska správnosti zákresu

Převzetí veškerých GDSPS od zástupce výkonného správce DTMM

a kontrolu GDSPS provádí manažer výkonného správce DTMM a jím pověření pracovníci (referent – operátor GIS-DTMM).

Za provedenou kontrolu a za správnost a úplnost zákresů GDSPS do DTMM odpovídá manažer výkonného správce DTMM, který však

neodpovídá za geodetickou přesnost GDSPS.

V případě že se v průběhu kontroly GDSPS zjistí odchylky v zákresu GDSPS od skutečného stavu, nebo GDSPS nebude kompletní, bude od předávajícího (dodavatele nebo investora) vyžádána oprava těchto podkladů.

6. Zapracování GDSPS do DTMM

Zapracování veškerých GDSPS do systému DTMM zajišťuje manažer výkonného správce DTMM. Zapracování do systému DTMM je prováděno pokud možno bezprostředně po jeho kontrole, nejpozději do 1 měsíce od převzetí podkladů.

7. Využívání DTMM

Využívání DTMM je možno libovolnými prostředky GIS obce.

Uživatelské výstupy DTMM (v tištěné či digitální podobě) jsou pro právnické i fyzické osoby poskytovány na základě platného ceníku a pravidel.

8. Přílohy

Příloha č. 01 Technologický předpis pro grafickou reprezentaci prvků DTMM